## Slide 2: Werkgroep Wirdum Eenum Energieplan heet u Welkom!
Welkom!

## Slide 3: Werkgroep Wirdum Eenum Energieplan heet u Welkom!
Er zijn experts aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen rondom het besparen van energie
Welkom!

## Slide 4: Werkgroep Wirdum Eenum Energieplan heet u Welkom!
Er zijn experts aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen rondom het besparen van energie
In deze presentatie meer informatie over isolatie en…
Welkom!

## Slide 5: Werkgroep Wirdum Eenum Energieplan heet u Welkom!
Er zijn experts aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen rondom het besparen van energie
In deze presentatie meer informatie over isolatie en…
Hoe verwarmen we ons huis zonder aardgas?
Welkom!

## Slide 6: Werkgroep Wirdum Eenum Energieplan heet u Welkom!
Er zijn experts aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen rondom het besparen van energie
In deze presentatie meer informatie over isolatie en…
Hoe verwarmen we ons huis zonder aardgas?
Maar eerst stellen we ons aan u voor….
Welkom!

## Slide 7: Wie zijn wij?
Werkgroep Wirdum Eenum Energieplan bestaat uit vijf inwoners uit Wirdum en Eenum
Eddie, Gert Jan, Jan Piet, Marjan en Petra

## Slide 8
Waarom doen we dit?

## Slide 9
Belangrijke afspraken
Waarom doen we dit?

## Slide 10
We moeten van het gebruik van aardgas af. De overheid heeft daarom aan gemeenten gevraagd plannen te maken voor de woningen in hun gemeenten.

## Slide 11
We kunnen afwachten wat de gemeente bedenkt of zelf een plan maken voor onze huizen en onze dorpen.

## Slide 12
We kunnen afwachten wat de gemeente bedenkt of zelf een plan maken voor onze huizen en onze dorpen.
Doen jullie mee?
Onze toekomst

## Slide 13: Wat vindt u belangrijk?

## Slide 14: Speel mee met het energiespel op 23 maart!

## Slide 15: Welke routes zijn er naar een aardgasvrij dorp?

## Slide 16
Er zijn grofweg drie routes te onderscheiden die leiden naar een aardgasvrij dorp
Routes naar een aardgas vrij dorp

## Slide 17
Er zijn grofweg drie routes te onderscheiden die leiden naar een aardgasvrij dorp
Wat betekent dit voor uw huis, portemonnee en dorp?
Routes naar een aardgas vrij dorp

## Slide 18
Route 1: verwarmen door elektriciteit
1

## Slide 19
Route 1: verwarmen door elektriciteit
Huizen moeten goed worden geïsoleerd:
hoe meer warmte er kan weglekken hoe meer energie er nodig is om het lekker warm te houden in huis
1

## Slide 20
Route 1: verwarmen door elektriciteit
Huizen moeten goed worden geïsoleerd:
hoe meer warmte er kan weglekken hoe meer energie er nodig is om het lekker warm te houden in huis
Verwarmen door bijvoorbeeld een warmtepomp, airconditioning, infraroodpanelen
1

## Slide 21
Route 1: verwarmen door elektriciteit
Huizen moeten goed worden geïsoleerd:
hoe meer warmte er kan weglekken hoe meer energie er nodig is om het lekker warm te houden in huis
Verwarmen door bijvoorbeeld een warmtepomp, airconditioning, infraroodpanelen
We kunnen deze benodigde energie zelf opwekken door een windmolen of zonnepanelen
1

## Slide 22
Route 2: warmtenet brengt warmte
1
2

## Slide 23
Route 2: warmtenet brengt warmte
2

## Slide 24
Route 2: warmtenet brengt warmte
Hoe warmer het water is dat in de woning wordt gebracht door een warmtenet hoe minder er geïsoleerd hoeft te worden om het lekker warm te hebben.
2

## Slide 25
Route 2: warmtenet brengt warmte
Hoe warmer het water is dat in de woning wordt gebracht door een warmtenet hoe minder er geïsoleerd hoeft te worden om het lekker warm te hebben.
Er zijn warmtenetten met een hoge aanvoer temperatuur en warmtenetten met een midden of lage temperatuur.
2

## Slide 26
Route 2: warmtenet brengt warmte
Hoe warmer het water is dat in de woning wordt gebracht door een warmtenet hoe minder er geïsoleerd hoeft te worden om het lekker warm te hebben.
Er zijn warmtenetten met een hoge aanvoer temperatuur en warmtenetten met een midden of lage temperatuur.
Hoe hoger de aanvoer temperatuur hoe duurder de aanleg van het warmtenet.
2

## Slide 27
Route 2: warmtenet brengt warmte
Hoe warmer het water is dat in de woning wordt gebracht door een warmtenet hoe minder er geïsoleerd hoeft te worden om het lekker warm te hebben.
Er zijn warmtenetten met een hoge aanvoer temperatuur en warmtenetten met een midden of lage temperatuur.
Hoe hoger de aanvoer temperatuur hoe duurder de aanleg van het warmtenet.
Restwarmte kan gebruikt worden in een warmtenet maar er kan ook warmte uit water worden gehaald
2

## Slide 28
Routes naar een aardgasvrij dorp
Routes naar een aardgasvrij dorp
1
2
3

## Slide 29
Route 3: verwarmen met ander gas
3

## Slide 30
Route 3: verwarmen met ander gas
Aardgas kan worden vervangen door andere vormen van gas. Denk aan bijvoorbeeld groengas en in de verre toekomst mogelijk waterstof.
3

## Slide 31
Route 3: verwarmen met ander gas
Aardgas kan worden vervangen door andere vormen van gas. Denk aan bijvoorbeeld groengas en in de verre toekomst mogelijk waterstof.
Woningen hoeven dan niet noodzakelijk geïsoleerd te worden om warm te blijven. Dat isoleren beter is voor milieu en portemonnee staat buiten kijf.
3

## Slide 32
Route 3: verwarmen met ander gas
Aardgas kan worden vervangen door andere vormen van gas. Denk aan bijvoorbeeld groengas en in de verre toekomst mogelijk waterstof.
Woningen hoeven dan niet noodzakelijk geïsoleerd te worden om warm te blijven. Dat isoleren beter is voor milieu en portemonnee staat buiten kijf.
Er kan ook gecombineerd worden: bijv. een hybride warmtepomp in combinatie met groengas. Bij deze hybride vorm is het verstandig de woning te isoleren tot minimaal label C of B.
3

## Slide 33
Route 3: verwarmen met ander gas
Aardgas kan worden vervangen door andere vormen van gas. Denk aan bijvoorbeeld groengas en in de verre toekomst mogelijk waterstof.
Woningen hoeven dan niet noodzakelijk geïsoleerd te worden om warm te blijven. Dat isoleren beter is voor milieu en portemonnee staat buiten kijf.
Er kan ook gecombineerd worden: bijv. een hybride warmtepomp in combinatie met groengas. Bij deze hybride vorm is het verstandig de woning te isoleren tot minimaal label C of B.
Andere vormen van gas kunnen gemaakt worden door bijv. vergisting of vergassingsprocessen of door elektriciteit opgewekt door windmolens om te zetten in waterstof
3

## Slide 34: Welke route past bij uw huis en onze dorpen Wirdum en Eenum?
1
2
3

## Slide 35: Energiespel
Op de kaart van Wirdum en Eenum kiezen wij de best passende route naar een aardgasvrij dorp.

## Slide 36
Wat vindt u belangrijk bij het aardgasvrij maken van uw huis en dorp?
Is dat geld, voldoende energie, ruimte, milieu of iets anders?

## Slide 37
Doe mee!
met het energiespel
We Energy
23 maart 20:00 uur
dorpshuis Wirdum

## Slide 38
Aanmelden:
via de inschrijflijst of mail naar
eddie.rijnsewijn@ziggo.nl

## Slide 39
Energie besparen?
Hoe dan?

## Slide 40
Besparen door het nemen van kleine maatregelen

## Slide 41: Kleine maatregelen

## Slide 42: Kleine maatregelen
Verlaag het sluipverbruik

## Slide 43: Kleine maatregelen
Verlaag het sluipverbruik
Verminder de CO2 uitstoot

## Slide 44: Kleine maatregelen
Verlaag het sluipverbruik
Verminder de CO2 uitstoot
En bespaar 3-5 % energie

## Slide 45: Denk aan

## Slide 46: Denk aan
Radiatorfolie
Tochtstrips
kierdichting
Waterbesparende douchekop
LED lampen
Standbykiller

## Slide 47
Besparen door Isoleren van de woning

## Slide 48: Vuistregel isoleren richting een aardgasvrije woning:
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 49: Vuistregel isoleren richting een aardgasvrije woning:
Kies je voor een volledige elektrische oplossing om te voorzien in warmte?
Isoleer de woning dan zo goed mogelijk maar minimaal tot energielabel A of B
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 50: Vuistregel isoleren richting een aardgasvrije woning:
Kies je voor een volledige elektrische oplossing om te voorzien in warmte?
Isoleer de woning dan zo goed mogelijk maar minimaal tot energielabel A of B
Kies je voor een hybride oplossing om te voorzien in warmte? Dat wil zeggen een combinatie van elektriciteit en een andere vorm van gas
Isoleer de woning dan tot minimaal energielabel B of C
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 51: Vuistregel isoleren richting een aardgasvrije woning:
Kies je voor een volledige elektrische oplossing om te voorzien in warmte?
Isoleer de woning dan zo goed mogelijk maar minimaal tot energielabel A of B
Kies je voor een hybride oplossing om te voorzien in warmte? Dat wil zeggen een combinatie van elektriciteit en een andere vorm van gas
Isoleer de woning dan tot minimaal energielabel B of C
Bij een warmtenet ligt het aan de temperatuur van de toegevoerde warmte hoever het noodzakelijk is de woning te isoleren.
bij lage temp. tot minimaal label A of B, bij een hoge temp van 70C hoeft er weinig tot niets te worden geisoleerd om het huis warm te krijgen, echter voor portemonnee en milieu is isolatie natuurlijk wel beter.
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 52: De Overheid heeft een isolatiestandaard ontwikkeld:
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 53: De Overheid heeft een isolatiestandaard ontwikkeld:
Zij adviseren woningen gebouwd voor 1945 te isoleren tot minimaal energielabel C
En woningen gebouwd na 1945 te isoleren tot minimaal energielabel B
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 54: De Overheid heeft een isolatiestandaard ontwikkeld:
Zij adviseren woningen gebouwd voor 1945 te isoleren tot minimaal energielabel C
En woningen gebouwd na 1945 te isoleren tot minimaal energielabel B
Daarnaast heeft de overheid streefwaarden voor isolatie van afzonderlijke bouwdelen:
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 55: Streefwaarden per bouwdeel:
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 56: Isoleren Wat levert het meeste op?
1.(spouw) muren 2. dakisolatie 3. beglazing vervangen voor HR++ (voorkeur voor triple glas indien mogelijk) 4. vloerisolatie
En het geeft meer comfort, bespaart geld en CO2

## Slide 57: Gevel-Isolatie
Spouwmuurisolatie
± € 10,00 / € 17,00 per m²
Isolatie binnenzijde gevel
± € 50,00 / € 90,00 per m²
Isolatie buitenzijde gevel
± € 95,00 / € 185,00 per m²
(prijspeil 2019)

## Slide 58: DakIsolatie
Kouddak (isolatie onder dakbeschot)
± € 35 – 100,-/ m²
Warmdak (isolatie tussen dakbeschot en op dakbedekking)
± € 135 – 150,-/ m²
Omgekeerd dak (alleen platte daken)
± € 85 – 105,-/ m²
Prijspeil 2019

## Slide 59: Isolerende ramen
Isolatiemaatregelen
Prijspeil 2019

## Slide 60: VloerIsolatie
Isolatie tussen bestaande balklaag
± € 15-40,- /m2
Isolatie bovenop bestaande vloer
± € 80 – 110,- /m2 excl. bijkomende kosten
Bodemisolatie
± € 45-55,- /m2
Bestaande vloer vervangen voor schuimbeton
Prijs: ± € 115 – 135/m2
(incl. vloerafwerking, exclusief
eventuele bijkomende kosten als vloerverwarming)
(prijspeil 2019)

## Slide 61: Samenvatting maatregelen en kosten
Goed te weten
Prijspeil 2019

## Slide 62: TIPS
Goed te weten
Besteed je geld eerst aan stevig isoleren en daarna pas aan je installatie:
Als je gevelisolatie toepast, pak dan ook direct de beglazing aan (ivm koude gaten in gevel)
Koude voeten worden vaak eerder door trek langs de vloer veroorzaakt dan door gebrek aan vloerisolatie
De trek langs de vloer wordt op zijn beurt weer vaak veroorzaakt door matige beglazing en kierende kozijnen

## Slide 63: Meten is weten
Grondig aan de slag met je huis?

## Slide 65: Meten is weten
Een EPA onderzoek is aan te raden.
Het onderzoek geeft de mate van energieverlies van de woning weer, hoe je dit kunt verbeteren en welke stappen te zetten richting aardgas vrij. Ook komen de kosten in beeld en de terugverdientijd.

## Slide 66: Warmtepompen hoe & Wat

## Slide 67: Verschil tussen warmtepomp en een CV ketel
Warmtepomp hoe werkt het?

## Slide 68: Verschil tussen warmtepomp en een CV ketel
Warmtepomp hoe werkt het?
Een CV ketel maakt warmte uit gas of elektriciteit.
Deze energiebron wordt via leidingen naar het huis gebracht.
Bij een hoge rendement CV ketel wordt ruim 100% van de energie omgezet in warmte.
Het lijkt misschien vreemd om boven de 100% te komen maar dat komt door die paar extra procentjes aan warmte die beschikbaar komen door condensatie van de waterdamp uit de rookgassen.

## Slide 69: Verschil tussen warmtepomp en een CV ketel
Warmtepomp hoe werkt het?
Een CV ketel maakt warmte uit gas of elektriciteit.
Deze energiebron wordt via leidingen naar het huis gebracht.
Bij een hoge rendement CV ketel wordt ruim 100% van de energie omgezet in warmte.
Een warmtepomp haalt warmte uit al aanwezige bronnen zoals de buitenlucht, grondwater of oppervlaktewater.
Een warmte pomp werkt zeer efficient. Van één deel energie maakt de warmtepomp vier of meer delen warmte.

## Slide 70: Hoe werkt een warmtepomp?
Warmtepomp hoe werkt het?
Technisch gezien werkt een warmtepomp hetzelfde als een koelkast:
Warmte wordt uit bijv. de lucht gehaald. Bij een koelkast is dat de te koelen ruimte en die warmte wordt er aan de achterkant van het apparaat uitgelaten.
Een warmtepomp haalt warmte uit lucht, water of grond en deze warmte wordt gebruikt om bijv. een huis te verwarmen.

## Slide 71
Warmtepomp hoe werkt het?

## Slide 72: Welke soorten warmtepompen zijn er?
Warmtepomp hoe werkt het?
De keuze van de energiebron: lucht, water of bodem, heeft invloed op het rendement van de warmtepomp:
Buitenlucht: er is gemiddeld 1kWh elektriciteit nodig om 3á4 kWh aan warmte te genereren
Wanneer het heel koud is, is er meer elektriciteit nodig
Bodem: Met 1 kWh elektriciteit kan er iets meer warmte worden gemaakt. De prijs van het slaan van de bron is aanzienlijk waardoor het financieel minder aantrekkelijk is.
Oppervlakte water: Rendement is ongeveer gelijk aan een bodemwarmtepomp. Het is echter per locatie verschillend of dit een goede oplossing is. Hoe meer afstand, van bron tot in huis, de warmte moet overbruggen, hoe kostbaarder dit wordt.
Ventilatielucht: Wanneer er mechanische ventilatie in huis aanwezig is kan er warmte gehaald worden uit de ventilatielucht. De hoeveelheid warmte die kan worden gewonnen is wat beperkt door de hoeveelheid lucht die ververst wordt.

## Slide 73: Wat betekent lucht – lucht en lucht - water?
Warmtepomp hoe werkt het?
Je hoort wel eens over lucht- lucht warmtepompen of over lucht-water warmtepompen. Maar wat betekent dit?
Bij lucht - lucht warmtepompen wordt de warmte uit lucht gehaald en deze warmte wordt afgegeven aan een systeem dat warme lucht in de woning brengt. (zoals bij een airco die ook kan verwarmen)
Bij lucht - water warmtepompen wordt warmte ook uit de lucht gehaal, maar afgegeven aan een systeem met water zoals bijvoorbeeld in radiatoren of vloerverwarming.

## Slide 74: Hoe werkt een warmtepomp?
Warmtepomp hoe werkt het?
Warmtepomp bestaat uit drie onderdelen:
Bron
Lucht, water of bodem waar warmte uit gehaald kan worden
Omzetter
Warmte pomp haalt warmte uit de omgeving en brengt dat in huis
Doel
Afgiftesysteem in huis zoals radiatoren, vloer of wand verwarming

## Slide 75: Wat komt er in huis bij een Lucht warmtepomp?
Warmtepomp hoe werkt het?
De warmte installatie zal wat meer ruimte nodig hebben dan de traditionele CV ketel.
1: buitenunit haalt warmte uit de lucht
2: binnenunit warmtepomp *)
3: buffervat, hierin wordt warmte in water opgeslagen voor verwarming
4: boiler, hierin wordt warm water bewaard dat uit de kranen komt
5: lage temperatuur radiator (niet altijd hoeven bestaande radiatoren vervangen te worden!)
6: in dit voorbeeld is gekozen voor vloerverwarming. Dit kan ook wandverwarming zijn of radiatoren geschikt voor lage temperatuur
*) soms is de binnenunit in de buitenunit verwerkt, dan spreekt men over monoblock

## Slide 76: Wat is een hybride warmtepomp?
Warmtepomp hoe werkt het?
Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp met bijv. een CV ketel.
Waarom is dit interessant?
Je bespaart al ongeveer de helft van het gas wanneer een CV wordt gekoppeld aan een warmtepomp
In situaties waar de woning niet tot label A of B geïsoleerd kan worden
De CV ketel nog heel wat jaar mee kan gaan en nog niet vervangen hoeft te worden
Als tussenstap richting een all-electric warmtepomp.
CV ketel plus…

## Slide 77: Meer informatie over warmtepompen?
Warmtepomp hoe werkt het?
Check het informatieboekje, in de zaal liggen inkijkexemplaren

## Slide 78: Nu al aan de slag?

## Slide 79: Energie en Geld besparen
Nu al aan de slag?
Probeer uit: Zet CV temperatuur lager, op 50 graden, CV werkt efficiënter op lagere temperatuur.
https://zetmop60.nl/ bespaar tot 60,- per jaar
Werkt dit goed? Dan kun je de woning in huidige staat ook warm krijgen met warmtepomp
Extra voordeel: waarschijnlijk zijn er geen lage temperatuur radiatoren nodig

## Slide 80: Energie en geld besparen?
Nu al aan de slag?
Waterzijdig inregelen CV (kosten ca. 500,-)
Water wordt gelijkmatig verdeeld over verwarmingselementen, besparing ca. 10-20% energie

## Slide 81: Hoe betalen we dat?

## Slide 82: Beschikbare subsidies
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
  Isolatiemaatregelen, aansluiting warmtenet, warmtepomp, zonneboiler
  Let op: check eerst de lijst met toegestane merken/apparaten voor aanschaf!
Waardevermeerderingsregeling (4000,-)
  https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering
  Aan te vragen wanneer je 1000,- of meer bevingsschade hebt.
Overzicht van verduurzamingssubsidies is te vinden op:
https://www.verbeterjehuis.nl/hoe-betaal-ik-het/subsidies/

## Slide 83
Subsidie verduurzaming woningen in versterkingsgebied NCG uitgevoerd door SNN: https://www.snn.nl/particulier

## Slide 84: Hypotheek en leningen
Starterslening SvN
  https://svn.nl/particulieren/
Stimuleringslening SvN, persoonlijke lening (voorheen Loppersum)
  https://svn.nl/lening/Eemsdelta/svn-persoonlijke-lening/16930
Verzilverlening SvN (voorheen Loppersum)
  https://www.svn.nl/lening/Eemsdelta/svn-verzilverlening/16935
Energiebespaarlening
  https://www.energiebespaarlening.nl/
Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)
  https://www.nhg.nl/verduurzamen/verduurzaming/
Duurzaamheidslening gemeente Eemsdelta
  https://www.eemsdelta.nl/duurzaamheidslening
Duurzame rijksmonumenten lening
  https://www.restauratiefonds.nl/particulier/financieren/alle-financieringen/duurzame-monumenten-lening
Diverse Banken bieden leningen en hypotheken gericht op verduurzamen van de woning

## Slide 85: Eerst volgende activiteit: Energie spel in Wirdum 23 maart 20 uur

## Slide 86: Meedoen of meer informatie over de werkgroep of plan? Schrijf je naam en contactgegevens op de lijst

## Slide 87: Deze presentatie is terug te vinden op: www.wirdum-gn.com www.eenum.net